Арутюнов А.Г.

Московский авиационный институт (государственный технический университет)

РСК «МиГ»

СОЗДАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ДАЛЬНЕГО БАРРАЖИРУЮЩЕГО ПЕРЕХВАТЧИКА

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Данная работа посвящена созданию СДБП с улучшенными  ЛТХ на дозвуковых и сверхзвуковых режимах полета.

В настоящее время аналогами подобного самолета являются МиГ-31 и SR-71. Однако проектируемый самолет должен решать задачи МиГ-31, но одновременно обладать аэродинамическими характеристиками не хуже чем у SR-71, а возможно и лучше для обеспечения большого времени барражирования.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ СДБП

СДБП должен:

- Уничтожать воздушные цели, летящие как на больших, так и на средних и малых высотах (на фоне земли), в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в случае применения противником маневра и постановке им активных и пассивных радиолокационных помех и тепловых ловушек.

- Иметь возможность крейсерского полета на дозвуковых и на сверхзвуковых скоростях (двухрежимный самолет), с высоким аэродинамическим качеством.

- Поражать цели на всех режимах полета. Время барражирования в зоне поиска должно составлять не менее 4-6 часов, время подготовки СДПБ к вылету минимизировано.

- Опознавать и уничтожать крылатые ракеты. Следовательно, установленная РЛС на СДБП должна иметь возможность обнаруживать и выполнять захват низколетящих (до 15м) целей, обладающих малой ЭПР=0,1 м2.

- Обнаруживать и уничтожать перспективные высокоманевренные беспилотные ЛА, выполняющие функции перехватчиков, ударных истребителей и штурмовиков  типа Х-47. При выполнении данных задач СДБП будет являться командным пунктом для маневренных истребителей.

- Уничтожать ДПЛА потенциального противника выполняющих функции разведчиков и ретрансляторов, например ДПЛА «Глобал Хоук». Для выполнения этих задач СДБП должен иметь практический потолок не менее 20000 м.

Для обеспечения требований целесообразно:

      - На самолете установить новую мощную БРЛС с дальностью обнаружения  не менее 320 км,  что позволит ввести в комплекс вооружения новые ракеты сверхбольшой дальности, так как основное назначение СДБП это дальний перехват. БРЛС должно позволить одновременно сопровождать до 24 целей и наводить на 6 различных целей 6 УР.

      - Для уменьшения массы кабины и повышения эффективности работы экипажа пилотов расположить «плечом к плечу».

      - Данный самолет должен обладать минимальной заметностью.

      - Решать задачи ударного самолета. Например, он должен  иметь возможность подвески ракет класса «воздух-земля» и «воздух-море», то есть быть многофункциональным.

      - Иметь возможность базироваться на фронтовых аэродромах истребительной авиации и взлетать и садиться в условиях плохой видимости.

#### ЛТХ  проектируемого СДПБ приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Летно-тактические характеристики |
| --- |
| Максимальная скорость на высоте, М | 2.83 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 1500 |
| Крейсерское число Маха на дозвуковой скорости полета | 0,85 |
| Крейсерское число Маха на сверхзвуковой скорости полета | 2,35 |
| Боевой радиус действия, км | 3800 |
| Максимальная дальность полета, км | 8000 |
| Время барражирования, ч | 5 |
| Практический потолок, м | 25000 |
| Взлетно-посадочные характеристики |
| Длина разбега, м |  |
| - без форсажа | 700 |
| - с форсажем | 600 |
| Длина пробега с тормозным парашютом, м | 550 |
| Потребная длина ВПП, м | 900 |
| Весовые характеристики |
| Боевая нагрузка в варианте: |  |
| - «перехватчик», вооружение на внутренней подвеске, кг | 3000 |
| - «перехватчик», вооружение внутри и снаружи, кг | 4500 |
| - «самолет прорыва ПВО противника», кг | 3000 |
| - Масса взлетная (максимальная), кг | 66500 |
| - Масса взлетная (нормальная), кг | 44500 |
| - Масса топлива, кг | 30000 |
| Удельные характеристики |
| Стартовая нагрузка на крыло, кг/м2 | 296 |
| Максимальная нагрузка на крыло, кг/м2 | 443 |
| Стартовая тяговооруженность, кг/м2 | 0.62 |
| Тяговооруженность с максимальным взлетным весом, кг/м2 | 0.46 |

#### В результате проектирования создан самолет, общий вид которого  показан на рис. 1, а  компоновка  на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид СДБП

Рис. 2. Компоновка СДБП

Такой самолет обладает хорошими аэродинамическими характеристиками, полученными в результате оптимизации аэродинамической компоновки.

СДБП имеет низкое волновое сопротивление из-за применения 3% профиля крыла и большой стреловидности χ=600. Фюзеляж самолета к концу плавно сужен и сведен к нулевой площади, тем самым уменьшено и донное сопротивление.

Графики аэродинамических характеристик приведены на рисунках 3, 4, 5.

Рис. 3. Поляра самолета при различных числах М.

Рис. 4. Зависимость коэффициента сопротивления Сха от числа М.

Рис. 5. Зависимость коэффициента Кmax от числа М.

Исходя из значений, полученных в результате расчета, можно сказать, что проектируемый СДБП выполняет все поставленные требования и превосходит существующие аналоги не менее чем на 10%.